VISSONIC Main Unit and PC protocol

\VERSION	DATE	NOTE
1.0	2017-9-12

注： Note:
1. Each parameter marks its length in bytes with the bracket.
2.XX and YY, respectively, said a byte. An X or Y said 4 bit
4.when the ID is 0xFFF for the broadcast command, all units can receive the command.
5.Network communication---PC as a TCP / IP client.
Default main unit work as server with IP：192.168.10.100
Port No：10166
Gateway:192.168.10.1
Subnet mask：255.255.255.0
Hardware MAC：0x00,0x08,0xDC,0x00,0x11,0x22
6. If there is no special statement, the return message of the main unit is the same as PC send to the main unit. Special command will be stated with note
Если специального сообщения нет, то возвращаемое сообщение основного устройства будет таким же, как передача ПК на основной блок. Специальная команда будет указана с примечанием
7. The maximum cache of main unit to receive from PC is 200 bytes. PC packets can not send too fast or too large
Максимальный кэш основного блока для приема с ПК - 200 байт. Пакеты ПК не могут отправлять слишком быстро или слишком сильно

Packet format of PC software to the main unit
1. Frame format： Total number of bytes (2 Byte) + packet type (1 byte) + data
2. Support multi-frame superimposed first frame + second frame + third frame ..., the largest not more than 200 bytes.
3. The total number of bytes in a frame refers to the total number of bytes in a frame, excluding the length of the total number of bytes.
Общее количество байтов в кадре относится к общему количеству байтов в кадре, исключая длину общего количества байтов.
4. The sending speed of a frame of data is around 10ms and not accept too fast.
Скорость отправки кадра данных составляет около 10 мс и не принимает слишком быстро
5. Packet type
0x00： PC send ordinary command(Total byte is 6 bytes,00 06 as start)
Ordinary command：（00 06+00+ Command type +（Parameter High 4bit+Command word 4bit）+ Parameter end 8bit+0xFCFC（Frame tail）
（Eg：00 06 00 00 03 00 FC FC is the command to turn on the ID3 microphone ）

Command type
0x00：Working mode setting
0x01：Main unit parameter settings
0x02：Vote settings
0x03：Sign-in settings
0x04：Start encoding ID
0x05：Start scanning unit
0x06：Restore factory settings
0x09：Zone setting
0x0C：Enabled operation for Conference unit microphone, sign-in, voting function Включена работа для микрофона конференц-связи, входа в систему, функции голосования
0x0B：IP address, MAC address, interpreter related settings
0x0D：Language setting
0x0F：Tea service processing
0x10：Internal call service processing
0x11：PC switch microphone
0x17：IC CARD setting
0x18：Start ID address setting for setting the ID
Исходный адрес ID для установки идентификатора
0x19：IC card response signal sent
Сигнал отклика IC-карты отправлен
0x1A: WIFI parameter settings related
0x20：Get the ID address of the device

Command word
Corresponding command type inside the instruction difference
Parameter12bit
1. 0x01：PC sends a short message (extension)
2. 0x02：: PC is under the interpreter channel language
3. 0x09：PC sends packets to the host serial port
6. command word
7. parameter 12bit

PC send SMS with one frame protocol (extended)

PC send control camera tracking or control with one frame protocol

4）PC connect to the main unit and receive frame protocol
PC connect the main unit at the first time and send 00 06 00 00 03 00 FC FC. Main unit receive this connection request and will send the conference mode, volume information, active microphone ID to PC by long message protocol. After that, main unit will send the online inquiry command FE 00 0E 00 FC to PC and the PC will feedback the 00 06 00 00 0E 00 FC FC. If the main unit do not receive the PC feedback during 30s, the main unit will realize the PC is not on line and stop send the on-line inquiry. At the same time, while the PC software connect the main unit at the first time, the main unit will send its mode status（FE 00 00 01/02/03/04 FC）to PC, next frame format as bellowing,

Frame head（16bit）+（mic mode（4bit）+ max. active mic quantity（4bit））+line-in volume（8bit）+Treble volume（8bit）+ Bass volume（8bit）+line-out volume（8bit）+ Extended（8bit）+ Delegate switch-on status ID list（16bit）+ chairman on status ID list（16bit）+ Waiting Status ID list（16bit）
Frame head：00 02
ID is not equal to 0 valid.

Note: After sending the start command, the PC will wait for the response. If the response is not received within 3500ms, it will be sent again. After 10 times, the PC will pop up a dialog box to tell the operator, PC and main unit are not connected.

The conference main unit sends the PC software protocol format
Common instruction format
For example, return: FE 00 0E 00 FC, beginning with FE, FC end, a total of 5 bytes
   2. Special instructions
IC card information upload
 Frame header (16bit) + ID (16bit) + UID (8 bytes) + 0xFCFC
  Frame Header：00 03
 ID：Unit ID
 UID: Non-contact IC card serial number
 0xFCFC: End
The first PC software connection, send 00 06 00 00 03 00 FC FC, return the instruction
Frame header(16bit) + (Mic mode (4bit) + Max. active mic(4bit)) + line-in volume(8bit)+ Treble volume（8bit）+ Bass volume（8bit）+ line out volume (8bit) + extend(8bit)+delegate open microphone ID list (16bit) + chairman open microphone ID list (16bit) + waiting ID list (16bit)
1. Header: 00 02
2. ID is not equal to 0 valid
3. A total of 36 bytes

Main unit parameter status query instructions (extended)
       Frame header (16bit) + data + 0xFCFC
       Header: 00 07
    3. It is possible to receive multiple frames of data
      Example: Received command: FE 00 0E 00 FC FE 11 00 01 FC (2 frames together); Common command + Special instruction; Special instruction + Common command
6）Machine Type Code Definition:
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

Machine type code definition：
D0：1 chairman 0 delegate
D1: 1 Speaking function 0 no speaking function
D2: 1 Voting function 0 No voting function
D3:1 Channel selector 0 No channel selector
D4-D7 Machine type code, different machine code is not the same
7) on the non-contact IC card sign, vote on the application of technology
  1.PC software release card through the card reader to read UID of each card, and then build the connection relationship of UID and personnel names, posts and other information on the database.
PC, через считыватель карт, чтобы читать UID каждой карты, а затем построить связь между идентификаторами UID и персоналом, сообщениями и другой информацией в базе данных.
Set the option of IC card function (otherwise the unit will not upload IC card)
Установите опцию функции IC-карты (иначе устройство не будет загружать IC-карту)
3.During the meeting, participants (Во время встречи участники)
When using the flush-mount voting unit, insert the IC card (regardless of direction), the unit reads UID from the IC card and upload to the conference main unit, the conference main unit send to the PC software (command: 0x00 0x03 + unit ID (16bit) + UID (8 bytes) + 0xFCFC), PC software received, the first query database, if there is this UID, the unit ID and UID, personnel information binding, send IC card upload success command (00 06 00 17 X0 YY FC FC), if the UID does not exist, send a verification failure command (00 06 00 17 X1 YY FC FC);
① При использовании модуля голосования с скрытым монтажом вставьте IC-карту (независимо от направления), устройство считывает UID с карты IC и загружается на главный блок конференции, основной блок конференции отправляет на программное обеспечение ПК (команда: 0x00 0x03 + идентификатор устройства (16 бит) + UID (8 байтов) + 0xFCFC), полученное ПО для ПК, первая база данных запросов, если есть этот UID, идентификатор устройства и UID, привязка информации о персонале, отправьте команду успешной загрузки IC-карты (00 06 00 17 X0 YY FC FC), если UID не существует, отправьте команду сбоя проверки (00 06 00 17 X1 YY FC FC);
During voting mode, an attendee remove the IC card, the voting unit will be locked for invalid operation, insert card to the unit again, the unit is back to work status. (won’t upload UID again); If during voting, the participants have voted, the card insert to the other conference unit, then PC software received UID, do not return code to answer, process as the invalid operation; if no during voting, PC software answer success code (00 06 00 17 X0 YY FC FC) for valid IC card.
В режиме голосования участник удаляет IC-карту, блок голосования будет заблокирован для недействительной операции, снова вставьте карту в устройство, устройство вернется к рабочему состоянию. (не будет загружать UID снова); Если во время голосования участники проголосовали, карта вставлена на другой конференц-узел, а затем полученное ПО с ПК, не возвращает код для ответа, обрабатывается как недействительная операция; если нет во время голосования, код успешного ответа на ПК (00 06 00 17 X0 YY FC FC) для действительной карты IC.
For the desktop conference unit, because there is no a card slot like flush mount unit to keep the IC card in slot. When launch sign-in, put the IC card to sensor area for sign-in, PC software to answer a successful code, the desktop unit is active to be used.
Each time you initiate a vote, you must re-verify your credit card to vote. The same card sign-in on the last unit to put on the other desktop unit is invalid, PC software will not respond to success code (00 06 00 17 X0 YY FC FC)
② Для настольного конференц-модуля, потому что нет слота для карт, такого как блок скрытого монтажа, чтобы держать карту IC в гнезде. Когда вы запускаете вход в систему, поместите IC-карту в зону датчика для входа в систему, программное обеспечение ПК для ответа на успешный код, активен настольный блок, который будет использоваться.
Каждый раз, когда вы инициируете голосование, вы должны повторно подтвердить свою кредитную карту для голосования. Тот же самый вход в систему на последнем устройстве для установки на другой настольный компьютер недействителен, программное обеспечение ПК не будет отвечать на код успеха (00 06 00 17 X0 YY FC FC)
8）Appendix protocol list
1．The conference software connects the protocol with the keep-alive heartbeat package
Protocol function	PC(controller) to main unit / (Empty means that the command is from main unit to PC)	Protocol parameter note	Main unit return to PC(controller)
PC software open and send this code to indicate that PC software has been turned on	00 06 00 00 03 00 FC FC
PC software online query (sent to the main unit regularly）	00 06 00 00 0E 00 FC FC	30S not received Note: PC is not online	FE 00 0E 00 FC

2.Enter the conference mode(During meeting) command
Protocol function	PC(controller) to main unit / (Empty means that the command is from main unit to PC)	Protocol parameter note	Main unit return to PC(controller)
Tell PC software to enter conference mode		This is the PC to receive a reply to the PC command	FE 00 00 01 FC
Enter the conference mode	00 06 00 00 00 01 FC FC		FE 00 00 01 FC

3.Main unit parameter settings
Protocol function	PC(controller) to main unit / (Empty means that the command is from main unit to PC)	Protocol parameter note	Main unit return to PC(controller)
Tell PC software to enter the ID / Скажите программному обеспечению ПК, чтобы ввести идентификатор		This is the command received by the PC	FE 00 00 04 FC
The main unit receives the machine type code / Основной блок получает код типа машины		XYY： Machine type code	FE 00 X6 YY FC
IC card function / (default off)	00 06 00 00 07 00 FC FC		FE 00 07 00 FC
Turn on IC upload function / Включить функцию загрузки IC	00 06 00 00 07 01 FC FC		FE 00 07 01 FC
Allow to switch on the microphone during the vote / Разрешить включение микрофона во время голосования	00 06 00 00 0C 00 FC FC		FE 00 0C 00 FC
Forbid to switch on the microphone during vote / Запретить включение микрофона во время голосования	00 06 00 00 0C 01 FC FC		FE 00 0C 01 FC
Microphone mode, quantity setting	00 06 00 01 00 XY FC FC	X：Mic mode / Y：Max. active mic	FE 01 00 XY FC
Line in volume	00 06 00 01 11 YY FC FC	Line in setting YY（0-41）：0=0dB / 1=-1dB，-2dB，-3Db TO -40dB，41=mute	FE 01 11 YY FC
Line out volume	00 06 00 01 41 YY FC FC	Line out setting YY（0-41）：0=0dB / 1=-1dB，-2dB，-3Db TO-40dB，41=mute	FE 01 41 YY FC
Earphone volume	00 06 00 01 F1 YY FC FC	Line out volume YY（0-41）：0=0dB / 1=-1dB，-2dB，-3Db TO -40dB，41=mute	FE 01 41 YY FC
IP address 1	00 06 00 0B X1 YY FC FC	IP address XYY.168.10.100	无
IP address 2	00 06 00 0B X2 YY FC FC	IP address 192.XYY.10.100	无
IP address 3	00 06 00 0B X3 YY FC FC	IP address 192.168.XYY.100	无
IP address 4（enable the IP setting finish）	00 06 00 0B X4 YY FC FC	IP address 192.168.10.XYY	无
Revise MAC address 6 / （Default MAC address: / 0x00 0x08 0xDC 0x00 0x3A 0x00）	00 06 00 0B X8 YY FC FC	XYY:MAC address / 0x00 0x08 0xDC 0x00 0x3A XYY	无
Revise MAC address 5	00 06 00 0B X9 YY FC FC	0x00 0x08 0xDC 0x00 XYY 0x00	无
Revise MAC address 4	00 06 00 0B XA YY FC FC	0x00 0x08 0xDC XYY 0x3A 0x00	无
Revise MAC address 3	00 06 00 0B XB YY FC FC	0x00 0x08 XYY 0x00 0x3A 0x00	无
Revise MAC address 2	00 06 00 0B XC YY FC FC	0x00 XYY 0xDC 0x00 0x3A 0x00	无
Revise MAC address 1	00 06 00 0B XD YY FC FC	XYY 0x08 0xDC 0x00 0x3A 0x00	Receive the last address, the main unit reboot automatically

Answer a conference unit to upload IC card data successfully / Ответьте на конференцию, чтобы успешно загрузить данные IC-карты	00 06 00 17 X0 YY FC FC	XYY:ID number	-
Setting up the system to not require an IC card / Настройка системы на отсутствие IC-карты	00 06 00 17 03 AA FC FC		-
Setting up the system to requires an IC card / Для установки системы требуется IC-карта	00 06 00 17 04 AA FC FC		-

4.Sign-in commands
Protocol function	PC(controller) to main unit / (Empty means that the command is from main unit to PC)	Protocol parameter note	Main unit return to PC(controller)
Tell PC software to enter sign-in mode		This is the command received by the PC	FE 00 00 03 FC
		This is the command received by the PC (the chairman initiates the sign-in, sign-in number x "3E8") / Это команда, полученная ПК (председатель инициирует вход, номер входа x «3E8»)	FE 03 32 E8 FC
		This is the command received by the PC (the chairperson ends the check) / Это команда, полученная ПК (председатель заканчивает проверку)	FE 03 01 00 FC
Enter sign-in mode and set sign-in number (return sign ID) / Войдите в режим входа и установите регистрационный номер (идентификатор возврата)	00 06 00 03 X2 YY FC FC	XYY： expect sign-in number / ожидать номер входа	FE 03 X2 YY FC
Replenishment / пополнение	00 06 00 03 X5 YY FC FC	XYY：ID	FE 03 05 YY FC
Has signed in ID / Записал ID		This is the command received by the PC XYY：ID	FE 03 X3 YY FC
End sign-in	00 06 00 03 01 00 FC FC		FE 03 01 00 FC

5.Vote commands
Protocol function	PC(controller) to main unit / (Empty means that the command is from main unit to PC)	Protocol parameter note	Main unit return to PC(controller)
Tell PC software to vote		This is the command received by the PC / Это команда, полученная ПК	FE 00 00 02 FC
		This is the order received by the PC (the chairman unit start voting, the last vote is valid, do not need to sign in in advance) / Это заказ, полученный ПК (начальное голосование от председателя, последнее голосование действительно, не нужно заходить заранее)	FE 02 03 00 FC
		This is the order received by the PC ( the chairman unit start voting , the default 3-button vote) / Это заказ, полученный ПК (начальное голосование председателя, голосование по умолчанию за 3 кнопки)	FE 02 00 00 FC
		This is the order received by the PC （Chairman unit start voting, enter voting mode） / Это заказ, полученный ПК (голосование начального блока, вход в режим голосования)	FE 02 02 00 FC
		This is the order received by the PC (Chairman unit end the voting, exit voting mode） / Это заказ, полученный ПК (председательское подразделение завершает голосование, выдает режим голосования)	FE 02 01 00 FC
Vote set	00 06 00 02 03 XY FC FC	X 0： Last valid 1: First valid / Y 0： Do not need to sign in / 1： Need to sign in	FE 02 03 XY FC
Set voting mode (3-vote)	00 06 00 02 00 00 FC FC		FE 02 00 00 FC
Set the election mode / Установите режим выборов	00 06 00 02 00 01 FC FC		FE 02 00 01 FC
Set the rating mode	00 06 00 02 00 02 FC FC		FE 02 00 02 FC
Start voting from PC	00 06 00 02 02 00 FC FC		FE 02 02 00 FC
View the vote (exit the voting—command no.1) / Просмотр голосования (выход из команды голосования № 1)	00 06 00 02 07 00 FC FC		FE 02 07 00 FC
Exit the vote into the meeting mode (exit the voting—command no.2) / Выход из голосования в режим собрания (выход из команды голосования № 2)	00 06 00 02 01 00 FC FC		FE 02 01 00 FC
The main unit returns the voting result of an ID / Основной блок возвращает результат голосования ID			FE 12 XZ YY FC
The main unit returns the final result of the vote / Основной блок возвращает окончательный результат голосования	В процессе регистрации регистра основное подразделение возвращает результат голосования и идентификатор голосования на ПК, а ПК записывает количество голосов. / X: высокая 4-значная цифра для голосования; / YY: нижняя восьмерка цифр идентификатора голосования; / Z: 0x00, без голосования; / 0x01, да / первая публикация / первый уровень / 0x02, воздержание / второе сообщение / секунда / 0x03, против / третьей должности / третьего уровня / 0x04, четвертый пост / четвертый / 0x05, пятый пост / пятый уровень / Z: режим голосования. / Z = 5 (5 ключевых голосов действительны) / Z = 4 (5 ключевых голосов действительны)	In the process of register voting, the main unit returns the voting result and the voting ID to the PC, and the PC record the number of votes. / X: the high 4 digit of the voting ID; / YY: the lower eight digit of the voting ID; / Z: 0x00, no vote; / 0x01, yes / first post / first level / 0x02, abstain / second post / second / 0x03, against / third post / third level / 0x04, fourth post / fourth / 0x05, fifth post / fifth level / Z: voting mode. / Z = 5 (5 key vote valid) / Z = 4 (5 key vote valid) / Z = 3 / Z = 2 / Z = 1 / XYY: voting results	FE 13 XZ YY FC

6. Conference unit control command
Protocol function	PC(controller) to main unit / (Empty means that the command is from main unit to PC)	Protocol parameter note	Main unit return to PC(controller)
Interpreter on / Переводчик по		This is the command received by the PC（XYY：ID）	FE 1E X0 YY FC
Interpreter off		This is the command received by the PC（XYY：ID）	FE 1F X0 YY FC
Microphone on		This is the command received by the PC（XYY：ID）	FE 11 X0 YY FC
Microphone off		This is the command received by the PC（XYY：ID）	FE 11 X1 YY FC
An ID microphone is waiting / Идентификационный микрофон ждет		This is the command received by the PC	FE 11 X2 YY FC
An ID microphone is canceled waiting		This is the command received by the PC	FE 11 X3 YY FC
Chairman switch off all delegate / Председатель отключает всех делегатов		This is the command received by the PC	FE 11 XB YY FC
Scan units and get the total microphone number / Сканируйте устройства и получите общий номер микрофона		This is the command received by the PC	FE 05 X1 YY FC
Scan units and get the total chairman number / Единицы сканирования и получить общий номер председателя		This is the command received by the PC	FE 05 X2 YY FC
Scan units and get the total delegate number / Единицы сканирования и получить общее количество делегатов		This is the command received by the PC	FE 05 X3 YY FC
Scan units and get the total interpreter number / Сканировать единицы измерения и получить общий номер переводчика		This is the command received by the PC	FE 05 X4 YY FC
Switch on an ID mic	00 06 00 11 X0 YY FC FC	XYY：ID	FE 11 X0 YY FC
Switch off an ID mic	00 06 00 11 X1 YY FC FC		FE 11 X1 YY FC
Disable an ID (unit is in standby mode) / Отключить идентификатор (устройство находится в режиме ожидания)	00 06 00 0C X0 YY FC FC	XYY：ID	FE 0C X0 YY FC
Enable an ID	00 06 00 0C X1 YY FC FC		FE 0C X1 YY FC
Disable the microphone function of an ID	00 06 00 0C X2 YY FC FC	XYY:ID	FE 0C X2 YY FC
Enable the microphone function of an ID	00 06 00 0C X3 YY FC FC		FE 0C X3 YY FC
Disable the voting function of an ID	00 06 00 0C X4 YY FC FC	XYY:ID	FE 0C X4 YY FC
Enable the voting function of an ID	00 06 00 0C X5 YY FC FC		FE 0C X5 YY FC
Disable the ID sign-in function	00 06 00 0C X6 YY FC FC	XYY:ID / XYY:FFF broadcast	FE 0C X6 YY FC
Enable the ID sign-in function	00 06 00 0C X7 YY FC FC		FE 0C X7 YY FC
Prohibit a chairman ID start voting / Запретить начальное голосование председателя	00 06 00 0C X8 YY FC FC	XYY：ID / XYY:FFF broadcast	FE 0C X8 YY FC
Enables a chairman ID start voting / Позволяет начать голосование председателя	00 06 00 0C X9 YY FC FC	XYY:FFF broadcast	FE 0C X9 YY FC
Prohibit a chair ID to start sign-in function / Запретить идентификатор стула для входа в систему	00 06 00 0C XA YY FC FC	XYY:FFF broadcast / XYY：ID	FE 0C XA YY FC
Enable an ID to start sign-in function	00 06 00 0C XB YY FC FC	XYY:FFF broadcast / XYY：ID	FE 0C XB YY FC

Serial port transmission instructions
Protocol function	PC(controller) to main unit / (Empty means that the command is from main unit to PC)	Protocol parameter note	Main unit return to PC(controller)
The PC software sends packets to serial port on the main unit	00 ZZ 09 M0 X1 YY0 YY1 YY2 YY3 ... FC FC	ZZ： Packet length / M：0， Select the serial port 1 / M=1， Select the serial port 2 / YY0 YY1... For the contents of the packet	FE 0D 03 05 FC

Short message command (dot matrix, extension)